## Slide 1: Wykład 2 Mierniki wydajności, 2 godz.

## Slide 2: Plan
Przyspieszenie programu równoległego
Rodzaje przyspieszenia
Punkt złotego środka
Efektywność
Koszt obliczeń w środowisku równoległym
Prawo Amdahla
Prawo Gustafsona
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 3: Przyspieszenie
Przyspieszenie jest to stosunek czasu wykonania programu na jednym procesorze do czasu wykonania programu równoległego na p procesorach.
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 4: Przyspieszenie (Speedup)
Ts - czas wykonania dla najlepszego algorytmu sekwencyjnego
Tp- czas wykonania algorytmu równoległego z wykorzystaniem p procesorów
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 5: Przyspieszenie (Speedup)
W jakich granicach leży wartość Sp ?
Czy wartość Sp może być większa niż p ?
Czy wartość Sp może być mniejsza niż 1 ?
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 6: Przyspieszenie (Speedup)
W jakich granicach leży wartość Sp ?
0 < Sp
Czy wartość Sp może być większa niż p ? Tak
Czy wartość Sp może być mniejsza niż 1 ? Tak
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 7: Przyspieszenie Przykłady
Procesor 1
czas
100
czas
1 2 3 4
25 25 25 25
czas
1 2 3 4
35 35 35 35
(a)
(b)
(c)
Czas synchronizacji
Sp=4.0
Sp=2.8
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 8: Przyspieszenie Przykłady
czas
1 2 3 4
30 20 40 10
czas
1 2 3 4
50 50 50 50
(d)
(e)
Czas synchronizacji
Sp=2.5
Sp=2.0
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 9: Rodzaje przyspieszenia
Jeśli aplikacja uzyskuje przyspieszenie proporcjonalne do p, to przyspieszenie jest liniowe:
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 10: Rodzaje przyspieszenia
Jeżeli aplikacja uzyskuje przyspieszenie równe p, to aplikacja wykazuje doskonałe przyspieszenie liniowe.
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 11: Rodzaje przyspieszenia
Jeśli aplikacja uzyskuje przyspieszenie większe niż p, to mówimy, że jest ono superliniowe.
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 12: Przyspieszenie
P(liczba procesorów)
przyspieszenie
superliniowe
idealne
rzeczywiste
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 13: Przyspieszenie
P(liczba procesorów)
przyspieszenie
Czas obsługi wątków
przekracza zysk czasu uzyskany przez zwiększenie liczby procesorów
Czas obsługi wątków
jest mniejszy niż zysk czasowy uzyskany przez zwiększenie liczby procesorów
Czas obsługi nowych wątków
równa się redukcji czasu uzyskanej przez zwiększenie liczby procesorów
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 14: Powody przyspieszenia superliniowego:
Jakie są powody przyspieszenia superliniowego?
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 15: Powody przyspieszenia superliniowego:
Błędny sposób obliczania
Zwiększenie rozmiaru pamięci podręcznej.
Większa złożoność algorytmów sekwencyjnych.
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 16: Powody przyspieszenia superliniowego: zwiększenie rozmiaru pamięci podręcznej
Zwiększenie rozmiaru pamięci podręcznej.
Randomized algorithms.
Większa złożoność algorytmów sekwencyjnych.
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 17: Powody przyspieszenia superliniowego
Mniejsza złożoność obliczeniowa algorytmów równoległych, na przykład algorytmów wyszukiwania.
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 18: Przyspieszenia superliniowe Przykład - wyszukiwanie
(a) Wyszukiwanie sekwencyjne
t
s
Początek
Czas
Koniec wyszukiwania
Podprzestrzeń wyszukiwania
x jest to liczba podprzestrzeni przed końcem wyszukiwania
p jest to liczba wszystkich podprzestrzeni
Dt
xts/p
ts/p
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 19
(b) Wyszukiwanie równoległe
Koniec wyszukiwania
Dt
Przyspieszenie:
S(p)
x
t
s
p
´
t
D
+
t
D
=
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 20: Przyspieszenie
Dla każdego problemu o stałym rozmiarze istnieje optymalna liczba procesorów, nazywana punktem złotego środka.
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 21: Punkt Złotego Środka
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 22: Przyspieszenie
Jak można wyznaczyć optymalną liczbę procesorów?
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 23: Przyspieszenie
Optymalną liczbę procesorów można znaleźć poprzez metodę prób i bledów.
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 24: Przyspieszenie
Jakie są wady przyspieszenia jako miernika
jakości programu równoległego?
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 25: Przyspieszenie
Przyspieszenie nie pokazuje w jakim stopniu program zużywa zasoby obliczeniowe komputera.
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 26: Efektywność
Efektywność programu wykonanego na P procesorach, E(P), jest zdefiniowana jako stosunek przyśpieszenia osiągniętego i liczby procesorów zastosowanych do wykonania tego programu:
E(P)= S(P)/P = T(1)/ (P*T(P)).
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 27: Efektywność
W jakich granicach leży wartość efektywności?
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 28: Efektywność
Wartość efektywności jest zwykle między zero a jeden i pokazuje jak dobrze są wykorzystywane procesory pod czas wykonywania programu w porównaniu do tego, jak dużo czasu marnuje się w komunikacji, synchronizacji i obsłudze wątków.
Dla przyspieszenia idealnego E=1.
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 29: Koszt obliczeń
Koszt obliczeń w środowisku równoległym jest określony jako iloczyn liczby procesorów używanych i całkowitego czasu wykonania programu:
Cost = P * Tp
Tp jest to czas wykonania programu równoległego.
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 30: Koszt obliczeń
Biorąc pod uwagę, że E = Ts / P*Tp
czyli P*Tp = Ts / E,
gdzie Ts jest to czas wykonania programu sekwencyjnego,
wzór na koszt można zapisać jako funkcję efektywności (E):
Cost = Ts / E
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 31: Prawo Amdahla GENE M. AMDAHL
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 32: Prawo Amdahla
Określa przyspieszenie aplikacji równoległej lub rozproszonej dla problemu o stałym rozmiarze.
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 33: Prawo Amdahla
Prawo Amdahla jest opublikowane w artykule :
Amdahl, Gene. “The validity of the single processor approach to achieving large‐scale computing capabilities,” Proceedings of the AFIPS Spring Joint Computer Conference, April 1967, pp. 483‐485.
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 34: Prawo Amdahla
Prawo Amhdala korzysta z cząstki obliczeń sekwencyjnych:
f = Ts / T(1) ,
gdzie
Ts jest to czas obliczeń sekwencyjnych,
T(1) jest to czas wszystkich obliczeń (sekwencyjnych i równoległych) na jednym procesorze.
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 35: Prawo Amdahla
Sekwencyjne obliczenia | Równoległe obliczenia
Sekwencyjne
Sekwencyjne obliczenia | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9
Równoległe
T(1)
T(P)
Ts
Tp
Ts=f*T(1); Tp= (1-f)T(1)
T(P) = f*T(1)+ (1-f)T(1)/P
Liczba procesorów
f jest to cząstka obliczeń sekwencyjnych
Czas obliczeń na jednym procesorze
Obliczenia są podzielone pomiędzy procesory
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 36: Prawo Amdahla
(b) Wiele
procesorów
p procesorów
. . .
(1-f)ts / p
tp
Sekwencyjne
Równoległe
(a) Jeden procesor
. . .
(1-f)ts
fts
ts

## Slide 37: Prawo Amdahla
Wp
W1
Wp
Wp
Wp
Wp
W1
W1
W1
W1
1
2
3
4
5
Liczba procesorów(p)
Ilość
obliczeń
Tp
T1
Tp
Tp
Tp
T1
T1
Tp
T1
T1
1
2
3
4
5
Liczba procesorów(p)
Czas
Ilość obliczeń jest stała
Dla stałej ilości obliczeń, czas TP maleje wraz ze wzrostem liczby procesorów
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 38: Prawo Amdahla
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 39: Prawo Amdahla w postaci nierówności
Określa górną granicę przyspieszenia.
Jest bardzo ważne
w praktyce ponieważ pozwala na szybkie oszacowanie maksymalnego przyspieszenia.
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 40: Prawo Amdahla
Poprawa wydajności, którą można osiągnąć za pomocą wykonania równoległego jest ograniczona przez frakcję obliczeń sekwencyjnych f, która jest zależna przykładowo od czasu:
  inicjalizacji pętli,
  odczytu/zapisu na pojedynczy dysk,
  wywołania procedur
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 41: Ulepszone prawo Amdahla
Uwzględnia narzuty czasowe aplikacji równoległych,
Przyspieszenie jest mniejsze przy uwzględnieniu Toverhead
Toverhead
Ale uwzględnienie Toverhead nie zmienia prawa w postaci nierówności
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 42: Ulepszone prawo Amdahla
Narzuty czasowe mogą być spowodowane:
1. Komunikacjami między procesorami
2. Brakiem zbilansowania obliczeń
wątków/procesorów
3. Synchronizacją obliczeń
4. Obliczeniami związanymi z obsługą
dodatkowych wątków.
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 43: Prawo Amdahla
Prawo Amdahla znajduje szerokie zastosowanie
w praktyce.
Dlaczego?
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 44: Prawo Amdahla
Prawo Amdahla znajduje szerokie
zastosowanie w praktyce ponieważ pozwala
znaleźć maksymalne przyspieszenie.
Różnica pomiędzy maksymalnym
przyspieszeniem a przyspieszeniem uzyskanym
jest miarą jakości aplikacji równoległej.
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 45: Prawo Amdahla
Jak w praktyce można obliczyć f ?
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 46: Prawo Amdahla
W praktyce można obliczyć f za pomocą funkcji
profilowania.
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 47: Prawo Amdahla
Prawo Amdahla jest nazywane pesymistycznym.
Dlaczego?
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 48: Prawo Amdahla
S = 1/( f + (1-f)/P )
f = frakcja sekwencyjna
1- f= frakcja równoległa,
P = liczba procesorów
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 49: Prawo Amdahla
Prawo Amdahla jest nazywane pesymistycznym
ponieważ dla stałej wartości f nie da się przez
jego zastosowanie uzyskać znaczącego
przyspieszenia nawet dla nieograniczonej liczby
procesorów.
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 50: Uwagi na temat prawa Amdahla
Frakcja f w praktyce zależy od rozmiaru problemu n oraz liczby procesorów p.
Dla skalowalnego algorytmu równoległego:
  Czyli cząstka obliczeń sekwencyjnych
  maleje wraz ze wzrostem problemu.
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 51: Uwagi na temat prawa Amdahla
Dla skalowalnego algorytmu równoległego:
  Czyli cząstka obliczeń równoległych
  rośnie wraz ze wzrostem problemu.
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 52: Uwagi na temat prawa Amdahla
W takim przypadku, nawet dla stałej liczby p, można uzyskać liniowe przyspieszenie wybierając odpowiednio duży rozmiar problemu:
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 53: Uwagi na temat prawa Amdahla
f(n,P)->0 gdy n-> 
1-f(n,P)->1 gdy n-> 
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 54: Prawo Gustafsona
Prawo Gustafsona stanowi, że każdy wystarczająco duży problem może być efektywnie zrównoleglony jeśli odpowiedni program równoległy jest skalowalny.
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 55: Prawo Gustafsona
Prawo Gustafsona jest opublikowane w artykule:
Gustafson, John, Reevaluating Amdahl’s Law, Communications of the ACM, 1988, pp. 532-533.
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 56: Prawo Gustafsona
Opiera się na pojęciu programu skalowalnego:
Jeśli dla programu równoległego cząstka obliczeń równoległych rośnie wraz ze wzrostem rozmiaru problemu, to program jest skalowalny.
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 57: Prawo Gustafsona
Podejście Gustafsona zakłada, że czas wykonania programu równoległego jest stały (niezależnie od liczby procesorów) i jest dopuszczalnym czasem oczekiwania na rozwiązanie problemu.
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 58: Prawo Gustafsona
Kiedy takie założenie jest sprawiedliwe?
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 59: Prawo Gustafsona
Takie założenie jest sprawiedliwe wtedy i tylko wtedy gdy wraz ze wzrostem liczby procesorów poprzez zwiększenie rozmiaru problemu rośnie cząstka obliczeń równoległych, czyli program jest skalowalny.
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 60: Prawo Gustafsona
Prawo Gustafsona określa cząstkę obliczeń sekwencyjnych jako
f = Ts / T(P)
gdzie Ts jest to czas obliczeń sekwencyjnych
T(P) jest to czas obliczeń równoległych
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 61: Prawo Gustafsona
W jaki sposób prawo Amdahla określa f ?
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 62: Prawo Gustafsona
Uwaga!
Prawo Gustafsona określa cząstkę obliczeń sekwencyjnych jako
f = Ts / T(P)
gdzie Ts jest to czas obliczeń sekwencyjnych,
T(P) jest to czas obliczeń równoległych
czyli inaczej niż w prawie Amdahla:
f = Ts / T(1),
gdzie T(1) jest to czas wszystkich obliczeń(sekwencyjnych i równoległych) na jednym procesorze.
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 63: Prawo Gustafsona
praca czas
p p
praca czas
p p
wp
wp
wp
wp
ws
ws
ws
ws
tp /p
tp /p
tp /p
tp /p
ts
ts
ts
ts
wp
wp
wp
wp
ws
ws
ws
ws
tp
tp
tp
tp
ts
ts
ts
ts
Stały rozmiar
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Założenia Amdahla
Założenia Gustafsona
Ilość obliczeń rośnie wraz ze wzrostem liczby procesorów
Czas obliczeń jest stały
ponieważ wraz ze
wzrostem procesorów rośnie ilość obliczeń
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 64: Prawo Gustafsona
Równoległe
Sekwencyjne | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9
Sekwencyjne
Sekwencyjne | P0
P9
.
.
.
T0
Ts
f = Ts / T(P)
 T(1) = f*T(P) + ((1-f)*T(P))*P
T(P)
T(1) jest to czas wykonania programu na jednym procesorze
Czas obliczeń równoległych
((1-f)*T(P))*P
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 65: Prawo Gustafsona
Tp = ts + tp,
T1 = ts + p*tp
Tp - czas obliczeń programu równoległego,
T1 - czas obliczeń programu na jednym procesorze
ts - czas obliczeń części sekwencyjnej programu
tp - czas obliczeń części równoległej programu
p - liczba procesorów
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 66: Prawo Gustafsona
Jeśli f jest to cząstka obliczeń sekwencyjnych w programie równoległym, to wtedy:
ts = f* Tp
tp = (1- f) * Tp
S (p) = T1 / Tp = (ts + p*tp )/ (ts + tp ) =
(f * Tp + (1- f) * Tp *p ) / Tp=
f + (1-f) * p
lim S (p) = ∞
p ∞
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 67: Prawo Gustafsona
Brzmienie prawa Gustafsona :
Jeśli dla skalowalnego programu równoległego wielkość części równoległej powiększa się wystarczająco, to wówczas można osiągnąć dowolne z góry określone przyspieszenie dla dowolnej liczby procesorów.
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 68: Prawo Gustafsona
Przykład: Jeśli f =0,05 i p=20, to korzystając ze wzoru, reprezentującego prawo Gustafsona:
S (p) = f + (1-f) * p =0,05 +0,95 * 20 = 19,05
przyspieszenie wynosi 19,05.
Natomiast prawo Amdahla daje przyspieszenie
S(p)= 1/(f +(1-f)/p)= 1/(f +(1-f)/20)= 10,26.
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 69: Prawo Gustafsona
Dlaczego są rozbieżności w wartościach
przyspieszenia?
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 70: Prawo Gustafsona
Uwaga!
Prawo Gustafsona określa cząstkę obliczeń sekwencyjnych jako
f = Ts / T(P)
gdzie Ts jest to czas obliczeń sekwencyjnych,
T(P) jest to czas obliczeń równoległych
czyli inaczej niż w prawie Amdahla:
f = Ts / T(1),
gdzie T(1) jest to czas wszystkich obliczeń(sekwencyjnych i równoległych) na jednym procesorze.
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 71: Prawo Gustafsona
Przykład: Jeśli f = fG=0,05 i p=20,
to korzystając ze wzoru, reprezentującego prawo Gustafsona:
S (p) = f + (1-f) * p =0,05 +0,95 * 20 = 19,05
przyspieszenie wynosi 19,05.
Jeśli f = fA=0,05 i p=20, to prawo Amdahla daje przyspieszenie
S(p)= 1/(f +(1-f)/p)= 1/(f +(1-f)/20)= 10,26.

## Slide 72: Prawo Gustafsona
Biorąc pod uwagę, że cząstka obliczeń sekwencyjnych według Amdahla, fA:
fA = Ts/T(1) czyli
Ts = fAT(1),
cząstkę obliczeń sekwencyjnych według Gustafsona,
fG, obliczamy jak niżej:
fG = Ts/T(P)= fAT(1)/T(P)
Jest to wzór na przeliczenie wartości f .
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 73: Prawo Gustafsona- Inny punkt widzenia
Załóżmy, że T1 jest czasem obliczeń części sekwencyjnej programu, T (N, P) jest czasem obliczeń części równoległej programu dla problemu o rozmiarze N na P procesorach. Wtedy przyspieszenie osiągane na P procesorach określa wzór:
. S=(T1+ T(N,1) /(T1+ T(N,P) )
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT

## Slide 74
74
Dziękuję za uwagę
© Włodzimierz Bielecki, Piotr Błaszyński WI ZUT